## Slide 1
Phase 1
DNA 탐색 & 변이 분석
COVID-19 역학 · 유전체 브라우저 · 프라이머 구조 시각화
시약 연구원을 위한 기능 사용 가이드
🦠
COVID 대시보드
🧬
DNA 서열 맵
🔬
프라이머 구조

## Slide 2
Phase 1 개요
3개 화면으로 구성된 탐색 & 분석 워크플로우
1
🦠 COVID 대시보드
역학 데이터 파악
› 국가별·지역별 발생 현황
› 치명률(CFR) 트렌드
› 대한민국 시도별 현황
› 타겟 바이러스 선택
➜
2
🧬 DNA 서열 맵
유전자 수준 분석
› 참조 서열 로드 (NCBI)
› 변이 위치 오버레이
› 관심 영역 줌인
› 프라이머 결합 위치 확인
➜
3
🔬 프라이머 구조 분석
설계 적합성 평가
› 2차 구조 아크 다이어그램
› GC% · Tm 수치 확인
› 변이주별 미스매치 검출
› 왓슨-크릭 염기쌍 시각화
💡 Phase 1은 실험 설계 전 배경 파악용입니다. COVID 대시보드 → DNA 맵 → 구조 분석 순서로 진행하면 가장 효율적입니다.

## Slide 3
화면 1 | COVID 대시보드
역학 컨텍스트 파악 — 왜 이 변이주를 타겟하는가
📊 화면 구성 요소
세계 지도
국가별 확진자·사망자 색상 히트맵 관심 지역 클릭 → 상세 수치 표시
대한민국 지도
시도별 발생 현황 시각화 국내 진단 수요 예측에 활용
핵심 지표 카드
전 세계 총 확진·사망·치명률(CFR) 날짜별 트렌드 차트
질환 선택기
SARS-CoV-2 외 추가 질환 전환 가능 (HPV, STI 등 — Phase 1 고정)
🔬 시약 연구원 활용 시나리오
신규 진단 키트 타겟 선정
CFR이 높고 확산 중인 변이주를 대시보드에서 확인 → 해당 변이주 서열로 Phase 2/3 진행
국내 제품 출시 우선순위 결정
대한민국 시도별 데이터 → 유행 지역 집중 → 지역 특화 변이주 타겟 프라이머 개발
임상 검증 배경 자료 수집
역학 데이터 스크린샷을 ELN·보고서에 첨부 → 개발 필요성 근거 문서화
💡 대시보드는 실시간 데이터를 반영합니다. 개발 착수 전 최신 유행 상황을 확인해 타겟 변이주를 최신화하세요.

## Slide 4
화면 2 | DNA 서열 맵 (유전체 브라우저)
변이 위치를 유전자 지도에서 직접 확인
📡
NCBI 참조 서열 자동 로드
인터넷 연결 시 최신 참조 서열 자동 수신
📍
변이 위치 어노테이션
SNP·InDel 위치에 색상 마커 표시
🔍
영역 줌인 & 탐색
관심 유전자 영역 드래그로 확대
🎯
프라이머 결합 위치
기존 알려진 프라이머 결합 구간 표시
🔬 시약 연구원 단계별 사용법
1
변이주 선택
상단 드롭다운에서 분석할 변이주(예: Omicron BA.5) 선택 → 해당 변이의 돌연변이 목록이 지도에 자동 표시
2
타겟 유전자 확인
스파이크(S)·RdRp·N 단백질 등 진단 타겟 영역 확인 → 변이 밀도가 낮은 구간이 프라이머 설계에 유리
3
보존 영역 메모
변이 마커가 없는 구간 = 보존 영역 → Phase 3 FASTA 업로드 시 해당 영역 포함 서열 준비
4
프라이머 위치 검토
기존 공개 프라이머 결합 위치와 신규 변이의 오버랩 확인 → 오버랩 시 기존 프라이머 성능 저하 가능 → 재설계 필요
💡 변이 마커가 밀집한 구간(핫스팟)은 피하고, 여러 변이주에서 공통으로 비어있는 구간을 프라이머 타겟으로 선택하세요.

## Slide 5
화면 3 | 프라이머 구조 분석
기존 프라이머의 안정성 · 변이 영향 사전 평가
📐 화면 구성 요소
아크 다이어그램
프라이머 2차 구조를 반원 아크로 표현 아크 = 왓슨-크릭 염기쌍 결합 꼬임·겹침이 많으면 헤어핀 위험
염기 조성 막대
A·T·G·C 각 염기의 위치별 비율 표시 GC 편중 구간을 시각적으로 파악
열역학 지표 카드
GC% · Tm · MFE (최소 자유 에너지) 수치가 낮을수록 구조 형성 위험 높음
변이주 미스매치
선택 변이주에서 해당 프라이머의 미스매치 위치·개수 빨간 마커 표시
📊 수치 판독 기준
GC%
40–60%
이상 범위
Tm
58–65°C
qPCR 권장
MFE
> -6 kcal/mol
구조 위험 없음
미스매치
0–1개
2개↑ 재설계
🔬 실무 활용 케이스
기존 키트 변이 영향 평가
현재 시판 프라이머 서열 입력 → 신규 변이주 선택 → 미스매치 개수 확인 → 2개↑이면 재설계 착수
Phase 3 결과 교차 검증
Phase 3에서 설계된 신규 프라이머를 이 화면에서 2차 구조·Tm 재확인
💡 MFE 값이 -6 kcal/mol보다 낮으면(더 안정적이면) 헤어핀 구조 가능성이 높습니다. 해당 프라이머는 Phase 3 재설계를 권장합니다.

## Slide 6
공통 기능 | 변이주 선택 & 질환 전환
분석 대상을 정확하게 설정하는 방법
🦠 지원 변이주 목록 (SARS-CoV-2 기준)
Wild-type
초기 우한 원형 서열
Alpha
B.1.1.7 — 영국발, D614G+N501Y
Beta
B.1.351 — 남아공발, E484K
Delta
B.1.617.2 — 인도발, L452R
Omicron BA.1
돌연변이 32개 — 기존 프라이머 영향 큼
Omicron BA.5
국내 주요 유행 아형
XBB / JN.1
최신 재조합 변이주
🔄 지원 질환 전환
SARS-CoV-2
COVID-19 진단
HPV
자궁경부암 관련
STI
성매개 감염 패널
📌 변이주 선택 실무 팁
› 현재 국내 유행 아형부터 분석 시작
› 기존 키트 평가 시 → 출시 당시 유행 변이 + 최신 변이 두 가지 비교
› 변이주별 미스매치가 다르면 → 가장 많은 변이주에 Omicron 계열 선택
› 신규 변이 추가는 개발팀 요청으로 반영 가능
💡 Omicron BA.1은 스파이크 영역에 돌연변이가 32개로 가장 많습니다. 기존 스파이크 타겟 프라이머를 보유 중이라면 반드시 재검토하세요.

## Slide 7
Phase 1 활용 결론
Phase 1에서 얻은 정보를 다음 단계로 연결하기
Phase 1에서 얻는 것
타겟 변이주 결정 (대시보드 역학 데이터 기반)
프라이머 결합 후보 영역 (DNA 맵 보존 구간)
기존 프라이머 재설계 필요 여부 (구조 분석 미스매치)
개발 배경 근거 자료 (역학 현황 스크린샷)
→ Phase 2에 전달
기존 프라이머 서열 → EP05/EP09 정밀도 검증
변이 위치 정보 → PFPS 위험도 계산 입력값
미스매치 위치 → 3'-end 근접 여부 확인 (HIGH 위험)
대시보드 역학 데이터 → 검증 우선순위 결정
→ Phase 3에 전달
보존 영역 좌표 → FASTA 파일 구성 기준
타겟 변이주 서열 → FASTA에 포함할 변이주 목록
어세이 타입 결정 → qPCR / Multiplex 선택 근거
Tm 기준 파악 → Advanced Options 설정값 참고
💡 Phase 1은 분석 방향을 결정하는 단계입니다. 탐색 없이 바로 Phase 3으로 넘어가면 FASTA 구성 실수로 재작업이 생길 수 있습니다.