## Slide 1
1
Phase 1 | 시약 연구원 가이드
DNA 탐색 & 변이 분석
COVID-19 역학 대시보드 · 유전체 브라우저 · 프라이머 구조 분석

## Slide 2
01
Phase 1 개요
3개 화면으로 구성된 탐색 워크플로우
01
COVID 대시보드
역학 컨텍스트 파악
국가·지역별 발생 현황
CFR 트렌드 차트
타겟 질환 선택
02
DNA 서열 맵
NCBI 참조 서열 자동 로드
변이 위치 오버레이
관심 영역 줌인
프라이머 결합 위치 확인
03
프라이머 구조
2차 구조 아크 다이어그램
GC% · Tm 수치 확인
변이주별 미스매치 검출
왓슨-크릭 결합 시각화
활용 순서
COVID 대시보드(역학 파악) → DNA 맵(보존 영역 확인) → 프라이머 구조(설계 적합성 평가) 순으로 진행하면 가장 효율적입니다.

## Slide 3
1
COVID 대시보드
역학 컨텍스트 파악 — 어떤 변이주를 타겟할지 결정하는 첫 단계
1
세계 지도 확인
국가별 확진자·사망자 색상 히트맵 관심 국가 클릭 → 상세 수치 확인
2
대한민국 시도별 현황
시도별 발생 현황 → 국내 진단 수요 예측에 활용
3
치명률(CFR) 트렌드
CFR 높고 확산 중인 변이주 확인 → 개발 우선순위 결정
4
질환 선택
SARS-CoV-2 외 HPV, STI 등 타 질환으로 전환 가능
실무 활용 시나리오
신규 진단 키트 타겟 선정
CFR·확산 속도 데이터로 개발 필요성 높은 변이주 선택 → 해당 서열로 Phase 3 진행
국내 특화 진단 제품
시도별 지도에서 유행 지역 확인 → 지역 특화 변이주 타겟 설계
개발 배경 근거 문서화
역학 데이터 스크린샷 → ELN·보고서에 첨부 → 허가 신청 배경 자료
대시보드는 실시간 데이터를 반영합니다. 개발 착수 전 최신 유행 상황을 확인해 타겟 변이주를 최신화하세요.

## Slide 4
2
DNA 서열 맵 (유전체 브라우저)
변이 위치를 유전자 지도에서 직접 확인하고 프라이머 설계 타겟 구간을 선정합니다
NCBI 자동 로드
인터넷 연결 시 최신 참조 서열 수신
변이 위치 표시
SNP·InDel 위치에 색상 마커 자동 표시
영역 줌인
관심 유전자 영역 드래그로 확대
프라이머 위치
기존 프라이머 결합 구간 표시
단계별 사용법
1
변이주 선택
상단 드롭다운에서 분석할 변이주 선택 → 돌연변이 목록 자동 표시
2
타겟 유전자 확인
스파이크·RdRp·N 단백질 등 진단 타겟 영역 확인 — 변이 밀도 낮은 구간이 설계에 유리
3
보존 영역 메모
변이 마커가 없는 구간 = 보존 영역 → Phase 3 FASTA 업로드 시 해당 영역 서열 준비
4
프라이머 위치 검토
기존 공개 프라이머와 신규 변이의 오버랩 확인 → 오버랩 시 재설계 필요
변이 마커가 밀집한 핫스팟은 피하고, 여러 변이주에서 공통으로 비어있는 구간을 프라이머 타겟으로 선택하세요.

## Slide 5
3
프라이머 구조 분석
기존 프라이머의 2차 구조·Tm·변이 영향을 실험 전에 사전 평가합니다
수치 판독 기준
지표
이상 범위
판정
GC%
40–60%
이상 범위 권장
Tm
58–65°C
qPCR 권장
MFE
> -6 kcal/mol
구조 형성 위험 없음
미스매치
0–1개
2개 이상 → 재설계
화면 구성 요소
아크 다이어그램
프라이머 2차 구조 — 아크 밀집 = 헤어핀 위험
염기 조성 막대
A·T·G·C 위치별 비율 — GC 편중 구간 파악
변이주 미스매치
선택 변이주의 미스매치 위치 빨간 마커 표시
실무 활용 케이스
기존 키트 변이 영향 평가
현재 시판 프라이머 서열 입력 → 신규 변이주 선택 → 미스매치 개수 확인 → 2개 이상이면 재설계 착수
Phase 3 결과 교차 검증
Phase 3에서 설계된 신규 프라이머를 이 화면에서 2차 구조·Tm 재확인 후 실험 진행 여부 최종 결정
MFE 주의 기준
MFE < -6 kcal/mol: 헤어핀 구조 가능성 높음 → 해당 프라이머는 Phase 3 재설계 권장
3'-end 미스매치 판단
3' 말단 3bp 내 미스매치 존재 시 → PCR 실패 위험 매우 높음 → 즉각 재설계
MFE 값이 -6 kcal/mol보다 낮으면(더 안정적이면) 헤어핀 구조 가능성이 높습니다. 해당 프라이머는 Phase 3 재설계를 권장합니다.

## Slide 6
★
변이주 선택 가이드
세 화면에서 공통으로 사용하는 변이주 선택기 — 정확한 선택이 분석 품질을 결정합니다
지원 변이주 (SARS-CoV-2 기준)
Wild-type
우한 원형 서열
Alpha
B.1.1.7 | N501Y | 영국발
Beta
B.1.351 | E484K | 남아공발
Delta
B.1.617.2 | L452R | 인도발
Omicron BA.1
돌연변이 32개 | 기존 프라이머 영향 큼
Omicron BA.5
국내 주요 유행 아형
XBB / JN.1
최신 재조합 변이주
지원 질환
SARS-CoV-2
COVID-19 진단
HPV
자궁경부암 관련
STI
성매개 감염 패널
변이주 선택 실무 팁
현재 국내 유행 아형부터 분석 시작
기존 키트 평가 시 → 출시 당시 + 최신 변이 두 가지 비교
Omicron BA.1은 스파이크 프라이머에 가장 큰 영향 → 반드시 재검토
신규 변이 추가는 개발팀 요청으로 반영 가능
Omicron BA.1은 스파이크 영역에 돌연변이가 32개입니다. 스파이크 타겟 프라이머를 보유 중이라면 반드시 재검토하세요.

## Slide 7
→
Phase 1 활용 결론
Phase 1에서 얻은 정보를 Phase 2, 3에 어떻게 연결하는가
Phase 1 산출물
타겟 변이주 결정 (역학 데이터 기반)
프라이머 결합 후보 구간 (DNA 맵 보존 영역)
기존 프라이머 재설계 필요 여부 (미스매치 확인)
개발 배경 근거 자료 (역학 스크린샷)
→ Phase 2 전달
기존 프라이머 서열 → EP05/EP09 정밀도 검증
변이 위치 정보 → PFPS 위험도 계산 입력값
미스매치 위치 → 3'-end 근접 여부 확인
역학 데이터 → 검증 우선순위 결정
→ Phase 3 전달
보존 영역 좌표 → FASTA 구성 기준
타겟 변이주 서열 → FASTA 포함 목록
어세이 타입 결정 → qPCR/Multiplex 선택
Tm 기준 파악 → Advanced Options 설정