## Slide 1
3
Phase 3 | 시약 연구원 가이드
AI 기반 어세이 자동 설계
9단계 파이프라인 · AI 효율 점수 · HTML/PDF 보고서

## Slide 2
01
9단계 자동화 파이프라인
FASTA 업로드부터 HTML/PDF 보고서까지 — 분 단위 완료
1
MSA 정렬
MAFFT
→
2
보존 영역
Shannon
→
3
후보 생성
Primer3
→
4
특이성 필터
Off-target
→
5
커버리지
변이 대응
→
6
열역학
Tm·GC·이합체
→
7
AI 점수
효율 예측
→
8
순위화
가중 점수
→
9
보고서
HTML·PDF
시약 연구원이 집중할 단계
Step 1
FASTA 파일 품질 — 서열 수가 많을수록 커버리지 정확도 향상 (20개 이상 권장)
Step 5
커버리지 점수 — 80% 이상 후보만 실험 대상으로 선정 권장
Step 6
Tm 균형 — 포워드/리버스 Tm 차이 ±2°C 이내 후보 우선 선택
Step 7
AI 점수 근거 — 점수 낮은 이유를 보고서에서 클릭해 원인 파악

## Slide 3
1
FASTA 업로드 & 파라미터 설정
좋은 입력이 좋은 결과를 만듭니다
FASTA 파일 요건
권장 서열 수
20개 이상 — 커버리지 통계 신뢰도 확보
서열 길이
분석 타겟 유전자 전체 포함 (트리밍 불필요)
헤더 형식
>샘플명 또는 >accession_번호
주의
중복 서열 포함 시 커버리지 과대 계산 가능
주의
갭(-) 문자는 자동 제거 처리됨
어세이 타입 선택 가이드
qPCR
정량 분석 · 형광 탐침 불필요 제품 크기 80–200 bp 자동 최적화
Multiplex qPCR
TaqMan 프로브 자동 설계 포함 여러 타겟 동시 검출 시 선택
Standard PCR
겔 전기영동 확인용 제품 크기 제한 완화
동일 타겟의 여러 변이주(variants) FASTA를 함께 포함하면 커버리지 분석의 신뢰도가 크게 올라갑니다.

## Slide 4
2
후보 프라이머 결과 목록
각 컬럼이 무엇을 의미하는지 이해해야 올바른 후보를 선택할 수 있습니다
순위
Forward 5'→3'
Reverse 5'→3'
Tm Fwd
Tm Rev
GC%
커버리지
AI점수
최종점수
1
ATGGCTAGCTAGC…
CGATCGATCGAT…
62.3°
61.8°
52%
94.5%
78.4
88.2
2
GCTAGCTAGCTAG…
TAGCTAGCTAGC…
60.1°
61.2°
48%
87.3%
71.2
82.5
3
CGATCGATCGATC…
ATCGATCGATCG…
63.5°
60.2°
55%
79.1%
65.8
75.3
Tm (융해온도)
Fwd·Rev 차이 ±2°C 이내 차이 클수록 PCR 최적화 어려움
GC%
40–60% 범위 이상 극단값은 비특이 결합 위험
커버리지
입력 서열 중 증폭 가능 비율 80% 이상 후보 우선 선택
AI 점수
설계 품질 예측 (0–100) 낮으면 근거 클릭해 원인 확인
최종 점수
커버리지·Tm·AI·특이성 가중합 실험 우선순위 결정 기준
커버리지 80% 미만이면 Advanced Options → Max Mismatches를 3으로 높이거나 보존 영역 임계값을 낮춰보세요.

## Slide 5
3
열역학 분석 & AI 점수
실험 전 검증의 핵심 — Tm·GC·이합체 판독 기준과 AI 점수 근거 활용법
열역학 분석 판독 기준
Tm (융해온도)
qPCR 권장: 58–65°C Fwd·Rev 차이 ≤2°C Multiplex: 프로브 Tm = 프라이머 +5~10°C
GC% 함량
이상: 40–60% 3'-end 마지막 5nt: GC 2–3개 권장 GC 클램프 >80% = 비특이 결합 위험
이합체·헤어핀
ΔG > -6 kcal/mol 권장 3'-end 이합체는 즉각 폐기 헤어핀 Tm < 어닐링 온도
AI 점수 구성 (0–100점)
구성 요소
점수 영향
설명
기본 점수
+60점
출발점
GC% (양방향)
최대 -16점
40–60% 벗어나면 감점
Tm 균형
최대 -15점
Tm차 1°C당 -3점
3'-end GC 클램프
최대 -13점
너무 약/강하면 감점
이중가닥 엔트로피
± 보정
복잡도 보너스
제품 크기
± 5점
80–200bp +5점
보존 영역 품질
최대 -10점
낮을수록 유리
AI 점수별 실험 판단
80점↑
바로 합성 주문
60–80점
보완 확인 후 진행
40–60점
설계 재검토 권장
40점↓
재설계 필수
Tm 차이가 3°C를 넘으면 Gradient PCR로 최적 어닐링 온도를 찾거나 다음 순위 후보로 교체하세요.

## Slide 6
4
HTML 보고서 활용법
보고서의 각 섹션을 언제 어떻게 사용하는지 알면 실험 효율이 올라갑니다
요약 테이블
상위 후보 전체 수치 한눈에 비교 최종 점수 기준 우선순위 확인
사용 시점
합성 주문 후보 결정
서열 정보
Forward·Reverse 전체 서열 복사 프로브 서열 (Multiplex 시)
사용 시점
합성 발주 시 복사
AI 점수 근거
후보 클릭 → 점수 성분별 분해 어느 특성이 점수 낮췄는지 파악
사용 시점
점수 낮은 이유 파악
PDF 다운로드
보고서 전체 PDF 저장 ELN 첨부·팀 공유용
사용 시점
기록 보관·공유
HTML 보고서는 브라우저만 있으면 인터넷 없이도 열립니다. 파일로 전달 시 수신자도 동일하게 확인 가능합니다.

## Slide 7
✓
실험 전 최종 체크리스트
프라이머 합성 발주 전 반드시 확인할 8가지
커버리지
선택 후보 커버리지 ≥ 80%
→ 낮으면 Max Mismatches 완화 또는 Multiplex 고려
Tm 균형
Fwd·Rev Tm 차이 ≤ 2°C
→ 차이 크면 Gradient PCR 최적화 후 결정
GC%
양 프라이머 모두 40–60%
→ 극단값은 비특이 결합·이합체 위험
AI 점수
최종 선택 AI 점수 ≥ 60점
→ 낮으면 보고서 AI 근거 섹션에서 원인 확인
이합체
3'-end 이합체 ΔG > -6 kcal/mol
→ 이합체 안정적이면 PCR artifact 발생 위험
제품 크기
qPCR: 80–200 bp / PCR: 목적 크기
→ 크기 >250bp이면 qPCR 효율 급락
서열 중복
유사 서열 후보 중복 발주 없는지 확인
→ 이웃한 후보는 서열이 거의 동일할 수 있음
보고서 저장
PDF·HTML 보고서 ELN 첨부
→ 재현성·규제 문서화 요건 대응